Установка и настройка «Инвент-ГРАД» на Windows XP

- Из папки Программа версия 2.007 запускаем setup.exe. Принимаем все предложения программы установки. После установки перезагружаем компьютер.

- Из папки HASP-эмулятор запускаем HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE. Путь установки выбираем Program Files 
 рис.1

- В папке с эмулятором запускаем keygen.exe, оставляем без изменений и нажимаем Generate. Появится файл haspemul.reg. Копируем CRACK.REG, haspemul.reg, inwin.reg в папку, где установлен HASP-эмулятор. (см. рис.1).

- Поочередно запускаем эти файлы. Принимаем предложение на изменение реестра.

- На рабочем столе появится ярлык . Запускаем его.

- Нажимаем Install HASP-Emulator Drive

- Если Вы все сделали правильно, то при нажатии на About  должно появится

- Сворачиваем HASP- эмулятор и запускаем Инвент-ГРАД.

- Выбираем Создать новый проект

- Для точек построения участка нам необходим начальный базис (две пары координат) от которых будут построены точки участка. Эти точки необходимо ввести вручную, ими будут точки 1 и 2 Вашего участка.

- Нажимаем Каталог пунктов проекта 
Выбираем Все пункты проекта и нажимаем Сохранение.

- В появившемся окне Каталог пунктов проекта в поле Идентификатор пункта вносим название 1й точки (например: t1) и координаты X, Y. После того как ввели вторую координату необходимо нажать ENTER, чтобы появилась 3я строка (без этого 2я точка не внесется в список пунктов).

- Для перехода между окнами в программе используйте пункт меню Окно.  

Переходим на окно План. 
Выбираем пункт меню План → Полный вид   и ещё немного уменьшив  получим:  
В окне Созданные объекты выбираем Топосъемка.  	

Откроется окно Новая станция [Тахеометрия] – закроем его. 
Т.к. участок прямоугольный для построения точек будем использовать метод перпендикуляров. Для этого выбираем пункт меню Станции → Добавить → Описание перпендикуляров.

- В появившемся окне Новая станция указываем базисные точки

В поле Имя пикета вносим название точки, в Горизонтальное проложение вносим расстояние от 2й базисной точки, в Направление выбираем куда надо двигаться для определения точки.

Далее нажимаем Расчет . Закрываем появившееся окно. Нажимаем Запись в каталог. 
В появившемся окне нажимаем Сохранение.

- Аналогично для остальных точек участка (см. п. 14), при этом меняя базисные точки соответственно. 

Для отрисовки угодья используйте Описание створов.

- В конечном итоге должно получится примерно следующее:

где        t1, t2. t3, t4, t5 – точки углов участка; 
      5, 6, 7, 8, 9 – направление смежников (соседей); 
      13, 14, 15, 16 – углы дома;
      	  11 – вспомогательная точка.

- Переходим в окно План. Выбираем пункт меню Объекты → Создать объект → Квартал

В ИНВЕНТ-ГРАДЕ НЕТ ОТМЕНЫ ДЕЙСТВИЙ, будьте внимательны!
можно только удалить объект и создать его снова.

- Выбираем пункт меню Контура → Тип объекта → Квартал. 
Контура → Создать объект. Обводим контур квартала по точкам  t1, t2. t3, t4, t5, t1.
При замыкании контура открывается окно Редактора семантической информации. Возвращаемся в окно План.

- Выбираем пункт меню Контура → Тип объекта → Участок. 
Контура → Создать объект. Обводим контур участока по точкам  t1, t2. t3, t4, t5, t1.
В окне Редактора семантической информации заполняем поля. 
Сохранение информации в ячейке - ENTER

- Выбираем пункт меню Контура → Тип объекта → Угодие. 
Контура → Создать объект. Обводим контур угодия по точкам  t1, t2. t3, t4, 14, 13, 16, 15, 14,  t5, t1.
В окне Редактора семантической информации заполняем поля.

- Выбираем пункт меню Контура → Тип объекта → Смежества. 
Контура → Создать объект. Обводим смежества по точкам  9, t1, t2, 5, 9. 
В окне Редактора семантической информации заполняем поля (напр.: вул. Гончара).

- Аналогично для всех смежников (см. п 21).

- Пункт меню Документы → Графические документы → План границ землепользователя (А4) → Создать чертежи.

- Редактируете чертеж. Добавляете таблицу дирекционных углов в слоях чертежа.
Для каждого текстового элемента для корректного отображения при распечатке необходимо изменить свойства шрифта (контекстное меню) следующим образом.

- Для создания Каталог чертежей необходимо зайти в редактирование семантики Квартала Документы → Текстовые документы → Каталог координат.
Експорт в RFT . Редактировать через MS WORD.

- Сбрасываете проекты на флешки и приносите в компьютерный класс.